## Slide 1: „Nýju böndin“ 4, 60, 160 og 630 metrar
Erindi flutt í félagsaðstöðu Í.R.A. í Skeljanesi fimmtudaginn 7. mars 2013
Jónas Bjarnason, TF3JB

## Slide 2: Erindið skiptist í inngang og 4 kafla
Inngangur um nýju böndin okkar 2013.
1. kafli: 4 metrar
2. kafli: 60 metrar
3. kafli: 160 metrar
4. kafli: 630 metrar
Í hverjum kafla er umfjöllun um:
  Yfirlit yfir heimildir (þ.m.t. takmarkanir);
  Útbreiðslu og eiginleika;
  Niðurskiptingu eftir notkun („band plön“);
  Tæki, búnaður og loftnet; og
  Almenn umsögn

## Slide 3: Inngangur: Nýju böndin okkar 2013
4 metrar: 70,000-70,200 MHz
  Sérheimild til 2 ára; almanaksárin 2013 og 2014
60 metrar: 5,260-5,410 MHz
  Sérheimild til 2 ára; almanaksárin 2013 og 2014
160 metrar: 1850-1900 kHz
  Sérheimild til 1 árs; almanaksárið 2013
630 metrar: 472-479 kHz
  Ótímabundin úthlutun frá og með 16. janúar 2013

## Slide 4: 1. kafli 4 metrar; 70,000-70,200 MHz

## Slide 5: 4-metrar: Yfirlit yfir heimildir
Fyrst heimilað: 19. febrúar til 31. desember 2010
Næst heimilað: 2011 og 2012
Núgildandi heimild: 2013 og 2014
  Mest bandbreidd: 16 kHz; engar kvaðir á teg. útgeislunar
  Hámarks útgeislað afl: 100 wött
  Á víkjandi grundvelli í tilraunaskyni
  Tíðnisviðið er opið N- og G-leyfishöfum
  Sækja þarf sérstaklega um heimild frá 1.1.2013

## Slide 6: 4-metrar: Útbreiðsla og eiginleikar
Útbreiðsla á 4 metrum er svipuð og á 6 metrunum
Bandið er þó 20 MHz hærra í tíðni, því er minna um endurkast í F2-laginu samanborið við 6 metra
Engu að síður er endurkast um E-lag fareinda-hvolfsins algengt á sumrin.
Auðveldara er að hafa DX-sambönd í „tropospheric“ skilyrðum og á MS á 4 metrum, en á 6 metrum
Fjöldi radíóvita gerir kleift að fylgjast með skilyrðum

## Slide 7: 4-metrar: Niðurskipting tíðna (Long range band plan)
Tíðnisvið | Notkun | Nánar um notkun | 
69,900 MHz | Lítil bandbreidd (CW, MSM, SSB) |  | 
 |  | 69,950 MHz; miðja DX viðskipta | 
70,000 MHz | Radíóvitar |  | 
 |  | 70,000-70,100 MHz vitar 70,090-70,100 MHz vitar (skammtímanot) | 
70,100 MHz | Lítil bandbreidd (CW, MSM, SSB) |  | 
 | Athugið, að heimild Íslenskra leyfishafa er bundin við 70,000-70,200 MHz | 70,200 MHz; kalltíðni fyrir DX 70,270 MHz; kalltíðni fyrir MGM 70,280 MHz; kalltíðni fyrir MS 70,290 MHz; kalltíðni fyrir krossband virkni (50,209 MHz) | 
70,300 | AM og FM |  | 
 |  | 70,325 MHz; kalltíðni á FM 70,475 MHz; kalltíðni á AM | 
70,500 |  | Óskipulagt | 

## Slide 8: 4-metrar: Tæki, búnaður, loftnet
Sendi- móttökustöðvar
  Mest um breyttar FM stöðvar frá öðrum þjónustum
  Tíðnibreytar (heimasmíðar og „kit“, t.d. frá Juma)
  Icom IC 7100 kemur á Evrópumarkað í apríl n.k.
Aukabúnaður
  RF magnarar (heimasmíðar, keyptir tilbúnir)
  Loftnetsaðlögunarrásir (heimasmíðar, keyptar tilbúnar)
Loftnet
  Mest heimasmíðar
  Stóraukið úrval tilbúinna loftneta síðari ár, t.d. bílnet, stangarloftnet fyrir heimahús, stefnuvirk loftnet o.fl.

## Slide 9: 4-metrar: Almenn umsögn
Mjög góð reynsla í rúm 3 ár (frá 19. apríl 2010)
Engar kvartanir borist til PFS
Tiltölulega fáir íslenskir leyfishafar notendur
Athugað verði við næstu uppfærslu (eða fyrr):
  Fá heimild upp fyrir 70,200 MHz
  Fá rýmkaða aflheimild (100W hámarks útgeislað afl)
Ath. upplýsingar um 70 MHz á netinu:
  http://www.70mhz.org/

## Slide 10: 2. kafli 60 metrar, 5260-5410 kHz

## Slide 11: 60-metrar: Yfirlit yfir heimildir
Fyrst heimilað: 2008, 2009 og 2010
  Heimild var bundin við 8 fastar tíðnir; CW, SSB og 200 wött 1)
Næst heimilað: 2011 og 2012
  Tíðnisviðið 5,260-5,410 MHz (VFO og 150 kHz)
  Hámarks leyfilegt útgeislað afl: Lækkaði í 100 wött 1)
  Aukin heimild frá 6. júní 2012: PSK-31 bættist við
  Núgildandi heimild: 2013 og 2014
  Mest bandbreidd: 3 kHz; hámarks útgeislað afl: 100 wött
  Á víkjandi grundvelli í tilraunaskyni
  Tíðnisviðið er opið N- og G-leyfishöfum
  Sækja þarf sérstaklega um heimild frá 1.1.2013
  1) Hámarks útgeislað afl.

## Slide 12: 60-metrar: Útbreiðsla og eiginleikar
60 metra bandið er mitt á milli 80 og 40 metranna
Þegar engin/léleg skilyrði eru innanlands á 80 og 40, dugar 60 metra bandið oft vel
Þá er deyfing frá D-laginu minni á 60 metrum heldur en á 80 metrum. 5 MHz henta þar af leiðandi betur til NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) fjarskipta
Fjöldi radíóvita gerir kleift að fylgjast með skilyrðum

## Slide 13: 60-metrar: Bandplan NRRL og Í.R.A. (Frá 1. júlí 2011)
QRG 1) | Tegund útgeislunar | Tegund notkunar | Skýringar
5310 kHz | Mors (A1A) | Almenn kalltíðni | 5305-5315 (eingöngu mors)
5335 kHz | QRP, allar teg. útgeislunar | Almenn kalltíðni | 5330-5340 (allar teg. útgeilslunar)
5355 kHz | Stafrænar teg. útgeislunar | Almenn kalltíðni | 5350-5360 (stafrænar teg. útg.)
5375 kHz | Tal (J3E, USB) | Almenn kalltíðni | 5375-5390 (eingöngu tal)
5403,5 kHz | Tal (J3E, USB) | Almenn kalltíðni, DX | 
1) Viðmiðunartíðnir |  |  | 
Hafa þarf í huga að tiltölulega fá þjóðlönd heimila sínum radíóamatörum aðgang að 5 MHz bandinu, enn sem komið er. Staðan var þessi þann 1. janúar 2013: 5250-5450 kHz: Bangladesh, Danmörk, Grenada, Grænland, Sómalía, Trinidat & Tobago. 5250-5400 kHz: Barbados. 5260-5410 kHz: Ísland, Króatía, Noregur, Slóvakía. Öll önnur lönd bjóða sínum leyfishöfum aðeins einstakar tíðnir (mest 10): Meðal annars, Finnland, Svíþjóð, Bretland, Portúgal, Írland, Grikkland og Þýskaland, auk Bandaríkjanna, Kanada, Ástralíu og nokkurra fleiri fjarlægra landa. |  |  | 

## Slide 14: 60-metrar: Tæki, búnaður og loftnet
Sendi- og móttökustöðvar
    Mest um breyttar HF sendi-/móttökustöðvar
    Nýrri HF stöðvar keyptar frá USA eru flestar með 5 MHz
Aukabúnaður
  Loftnetsaðlögunarrásir (heimasmíðaðar, keyptar tilbúnar)
Loftnet
  Mest heimasmíðuð
  Aukið úrval tilbúinna loftneta, m.a. bílneta

## Slide 15: 60-metrar: Almenn umsögn
Mjög góð reynsla í tæp 6 ár (frá 5. apríl 2008)
  Engar kvartanir borist til PFS
  Tiltölulega margir íslenskir leyfishafar notendur
Athugað verði við næstu uppfærslu (eða fyrr):
  Fá rýmkaða tíðniheimild
  Fá rýmkaða aflheimild (er nú 100W hámarks útgeislað afl)
Góðar líkur á almennri úthlutun á WRC 2015
Ath. upplýsingar um 5 MHz bandið á netinu:
  http://groups.yahoo.com/group/60meter/
  http://hflink.com/60meters/

## Slide 16: 3. Kafli 160 metrar; 1850-1900 kHz

## Slide 17: 1850-1900 kHz: Yfirlit yfir heimildir
Fyrst heimilað: 2007; mest afl 10 wött
Næstu heimildir: 2008 og 2010 (ekki sótt um 2010)
Þarnæsta heimild: 6. janúar-31. desember 2011
  Í 10 tilgreindum alþjóðlegum keppnum
  Aflheimild (útgangsafl): 1kW (G-leyfi); 10W (N-leyfi)
Núgildandi heimild: 2013.
  Á víkjandi grundvelli í tilraunaskyni
  Óbreyttar aflheimildir
  Sækja þarf sérstaklega um heimild frá 1.1.2013

## Slide 18: 160-metrar: Útbreiðsla og eiginleikar
Útbreiðsla og eiginleikar á 1850-1900 kHz, sama og á 1810-1850 kHz

## Slide 19: 160-metrar: Niðurskipting tíðna
Miðað er við notkunarheimild einvörðungu í alþjóðlegum keppnum
Niðurskipting tíðna fer þannig eftir tegund útgeislunar í viðkomandi keppni

## Slide 20: 160-metrar: Tæki, búnaður og loftnet
Sömu sendi-/móttökustöðvar og á 1810-1850 kHz
Sami búnaður
Gjarnan heimasmíðuð loftnet (eða keypt)
Yfirleitt þarf að breyta þeim vegna hærri tíðni

## Slide 21: 160-metrar: Almenn umsögn
Ánægja á meðal leyfishafa sem taka þátt í alþjóðlegum keppnum með aðgang að tíðnisviðinu
Einkum eftir hækkun aflheimildar 6. janúar 2011

## Slide 22: Kafli 4 630 metrar; 472-479 kHz

## Slide 23: 630-metrar: Yfirlit yfir heimildir
Fyrst heimilað: 16. janúar 2013
  Ótímabundin úthlutun samkvæmt WRC-2012
  Aflheimild: 5 wött e.i.r.p.
  Bandbreidd: Mest 1 kHz
  Tíðnisviðið er opið G-leyfishöfum
  Úthlutun til íslenskra leyfishafa er á víkjandi grunni
  630 metrarnir leystu af hólmi tímabundna sérheimild á tíðnisviðinu 493-510 kHz sem fyrst var veitt þann 19. febrúar 2010. Heimildin var framlengd óbreytt árin 2011 og 2012 en féll niður 31. desember 2012. Tegund útgeislunar var bundin við A1A (mors).

## Slide 24: 630-metrar: Útbreiðsla og eiginleikar
Allt að 2000 km drægni í góðum skilyrðum
Radíóvitar gera kleift að fylgjast með skilyrðum
Skilyrðum svipar til 600 metra bandsins

## Slide 25: 630-metrar: Niðurskipting tíðna
Bandplan ekki komið

## Slide 26: 630-metrar: Tæki, búnaðar og loftnet
Sendi- og móttökustöðvar
  Flestir nota TX-tíðnibreyta (heimasmíðaðir, keyptir)
  Margar sendi-/móttökustöðvar á markaði eru þegar QRV á 630 metrum, t.d. FlexRadio, Elecraft o.fl.
  Aukabúnaður
    Flest er heimasmíðað
Loftnet
  Flest eru heimasmíðuð

## Slide 27: 630-metrar: Almenn umsögn
Almenn ánægja er með nýja bandið
Góðar heimildir, bæði afl og bandbreidd merkja
Úthlutun bandsins til íslenskra radíóamatöra er með fyrstu löndum í IARU Svæði 1